CUARTA  PRÁCTICA CALIFICADA  (Encargada)

- (8p). Diseñe un proceso de transferencia de masa estacionario para encontrar NA, en la elaboración de un producto pesqueros; trabaje con valores valedero y de  acuerdo al producto en mención.

- (6p). En un proceso de secado de filete de pescado salado, inicialmente con 40% de humedad en peso distribuido uniformemente, a medida que se va secando el pescado disminuye la humedad de la superficie, en un momento determinado se ha medido la humedad a 2,5 cm del centro y se reportó que  era de 30% . La difusividad del agua en la carne del pescado es de 1,9 x 10-2 m2/h. La concentración promedio es de 1 kg mol/m3.  Calcular:

- La velocidad de flujo en Kg agua/m2 h

- Si el filete de pescado tiene las siguientes dimensiones: 10 cm x 20 cm, expuestas al aire de secado, cual es la velocidad de flujo en Kg. Agua/h m2.

- Si la humedad sale como vapor de agua hacia el aire, cual es la concentración de humedad a una distancia de 0,1 m de la superficie del pescado?

- Hacer una diferencia si entre las condiciones siguientes: El filete de pescado es secado por una cara y si es secado por las dos caras.

- (6p) En la parte superior de una cámara de almacenamiento de mariscos congelados se ha colocado un desfogue para la salida de olores. El tubo tiene 40 cm. de longitud e inicialmente contiene aire. La presión total de trabajo es de 1 Atm a 25ºC. La presión parcial del compuesto odorífico es de 0,6 Atm a la entrada del tubo y 0,1 Atm a la salida.

- Calcule el flujo molar del compuesto odorífico, si la difusividad es 0,16 cm2/s.

- Calcule la presión a 10 mm del extremo donde posee mayor presión el compuesto responsable del olor

R = 0,082 Atm- m3/Kg mol-ºK.

Nota: Los problemas deben ser presentado escrito con lapicero, especificando los diagramas físicos y de comportamiento con sus nomenclaturas  y unidades correspondientes.

Se entregará el jueves 26 de junio del pte, de horas 09:20 am a 09:40 am  sólo en la oficina 13 de los profesores en la Facultad de Pesquería.